| ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a identifikácia spoločnosti |
| --- |
| 1.1. | Identifikácia produktu |
|  | Sprej na nehrdzavejúcu oceľ INOX 500 ml SENSIT |
| 1.2. | Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú |
|  | Výrobok je určený na odstraňovanie mastných škvŕn, vodného kameňa, sedimentu a odtlačkov prstov z vonkajších povrchov chladničiek, mikrovlnných rúk, pecí, umývadiel a iných povrchov z ocele a chrómu. Neodporúčané použitia: neurčené. |
| 1.3. | Identifikácia výrobcu |
|  | POLITAN Sp. z o.o. S.K.A. ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik Tel.: 32 721 23 70 Fax: 32 721 24 90 E-mail adresa osoby zodpovednej za KBU:karty@politan.pl |
| 1.4. | Núdzové telefónne číslo |
|  | 00421/02/547 741 66, fax: 00421/02/547 746 05 Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava |

| ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti |
| --- |
| 2.1. | Klasifikácia látky alebo zmesi |
|  | Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008 (CLP) Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná. Eye Irrit. 2 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. |
| 2.2. | Prvky označovania |
|  | Označovanie podľa nariadenia ES 1272/2008 |
|  | Signálne slovo | POZOR |
|  | Piktogram | GHS07 |
|  | Výstražné upozornenia: |
|  | H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. |
|  | Bezpečnostné upozornenia |
|  | Prevencia |
|  | P101 | Ak potrebujete lekársku pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. |
|  | P102 | Uchovávajte mimo dosahu detí. |
|  | Preventcia |
|  | P264 | Po manipulácii si dôkladne umyte ruky. |
|  | P280 | Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranu tváre. |

|  | Reakcie |
| --- | --- |
|  | P305+P351+P338 | PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú k dispozícii a je to ľahké. Pokračujte vo vyplachovaní. |
|  | P337+P313 | Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. |
|  | Skladovanie |
|  | --- |  |
|  | Likvidácia |
|  | --- |  |
|  | Ďalšie informácie Obsahuje: D-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, N-[C8-10(even numbered) acyl] derivs. |
|  | Obsah čistiaceho prostriedku podľa nariadenia 648/2004 / ES: |
|  | < 5% < 5% | aniónové povrchovo aktívne látky neiónové povrchovo aktívne látky parfumy |
| 2.3. | Iné nebezpečenstvá |
|  | Výrobok neobsahuje zložky, ktoré spĺňajú kritériá PBT alebo vPvB. |

| ODDIEL 3: Zloženie / informácie o zložkách |
| --- |
| 3.1. | Látky - Neuplatňuje sa |
| 3.2. | Zmes |
|  | Názov látky | Identifikácia | Trieda 1272/2008 | % hm |
|  | D-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, N-[C8-10(even numbered) acyl] derivs | Index numer: -- CAS: 1591782-62-5 EC: -- Registration numer: 01-2120028964-50-0000 | Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Acute Tox. 4 | H302 H318 H332 | < 1,5 % |
|  | izopropylakohol | Index numer: -- CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 Registration numer: 01-2119457558-25-XXXX | Flam liq.2 Eye Dam. 2 STOT SE3 | H225 H319 H336 | < 5,0% |
|  | 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol | Index numer: -- CAS: 56539-66-3 EC: 260-252-4 Registration numer: 01-2119976333-33-0000 | Eye Irrit. 2 | H319 | < 1,5 % |
|  | kyselina glykolová | Index numer: -- CAS: 79-14-1 EC: 201-180-5 Registračné číslo: 01-2119485579-17- | Skin Corr. 1B Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 | H314 H332 H318 | < 1,0 % |
| Úplné znenie každej príslušnej vety H je uvedené v oddiele 16 KBÚ. |

| ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci |
| --- |
| 4.1. | Opis opatrení prvej pomoci |
|  | Cesty expozície: Vdýchnutie, požitie, kontakt s pokožkou, kontakt s očami. |
|  | Vdýchnutie: |
|  | Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch. Umiestnite ho na pohodlné miesto. Udržujte ho v teple a pokoji. V prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc |
|  | Požitie: |
|  | Vypláchnite ústa vodou, vypite 2-3 poháre vody, kontaktujte lekára. Nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte ústami. Ak je to potrebné, prepravte postihnutého do nemocnice. Udržujte pacienta v pokoji, v teple a uistite sa, že leží. |
|  | Očný kontakt: |
|  | Odstráňte kontaktné šošovky. Vypláchnite oči veľkým množstvom vody (s otvorenými viečkami dokorán) po dobu 15 minút. Z času na čas položte horné viečko na spodné viečko. Zakryte oči obkladom. Ak je to potrebné, obráťte sa na očného lekára |
|  | Kontakt s pokožkou: |
|  | Odstráňte kontaminovaný odev a obuv. Vyčistite kontaminovanú pokožku, opláchnite ju veľkým množstvom vody a potom jemným mydlom. Ak podráždenie pokožky pretrváva, obráťte sa na dermatológa. |
| 4.2. | Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené |
|  | Neuvádza sa. |
| 4.3. | Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia |
|  | Symptomatická liečba. |

| ODDIEL 5: Protipožiarné opatrenia |
| --- |
| 5.1. | Hasiace prostriedky |
|  | Vhodné hasiace prostriedky Hasiaca pena, oxid uhličitý CO2, hasiace prášky, rozstrekovaná voda. Nevhodné hasiace prostriedky: Na povrch horiaceho produktu nepoužívajte silné vodné trysky. |
| 5.2. | Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi |
|  | Produkty spaľovania: Počas spaľovania sa tvoria oxidy uhlíka, oxidu uhličitého a vody. Výbušné zmesi: Nestanovuje sa |
| 5.3. | Rady pre požiarnikov |
|  | Na hasenie chemických požiarov použite štandardné metódy. Nádoby vystavené vysokým teplotám by sa mali chladiť vodou a ak je to možné, mali by sa odstrániť z postihnutej oblasti Výpary rozprášte striekanou vodou. Ochranné vybavenie pre hasičov: Plné ochranné vybavenie. Samostatný dýchací prístroj. |

| ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení |
| --- |
| 6.1. | Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy |
|  | Pred manipuláciou s poškodenými nádobami alebo uvoľneným produktom použite vhodné ochranné vybavenie. Zamietnuť osoby, ktoré nie sú vybavené osobnou ochranou.Ak sa uvoľní väčšie množstvo produktu, upozornite svojich používateľov a obmedzte prístup cudzincov do oblasti poruchy. |
| 6.2. | Environmentálne preventívne opatrenia |
|  | Zabráňte kontaminácii životného prostredia. Bezpečné odtoky. V prípade silnej kontaminácie vodných tokov, kanalizácie alebo pôdy veľkým množstvom produktu to oznámte príslušným správnym a kontrolným orgánom, ako aj záchranným organizáciám. |
| 6.3. | Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie |
|  | Poškodené obaly zabezpečte. Zasiahnuté miesto vetrejte a zabráňte vdychovaniu pár. Keď sa zmes vyleje, zakryte miesto. Rozliatu tekutinu zachyťte mechanicky a so sorbentmi (zemina, suchý piesok, kremelina, vermikulit). Zhromaždená tekutina by sa mala umiestniť do náhradnej nádoby a preniesť na likvidáciu. |
| 6.4. | Odkaz na iné oddiely |
|  | Vhodné osobné ochranné prostriedky - oddiel 8. Vhodné správanie s odpadom - oddiel 13. |

| Oddiel 7: Zaobchádzanie a skladovanie |
| --- |
| 7.1. | Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie |
|  | Odporúčania pri manipulácii so zmesou: Vyvarujte sa priameho kontaktu so zmesou. Zabráňte vdychovaniu pár a aerosólov. Zabráňte vniknutiu produktu do kanalizácie Uplatňovať všeobecné ustanovenia o priemyselnej hygiene. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite a nefajčite. Vymeňte kontaminovaný odev. Po použití si dôkladne umyte ruky vodou |
|  | Pred ďalším použitím vyperte kontaminovaný odev. Pred prestávkou a po práci si umyte ruky a tvár. |
| 7.2. | Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility |
|  | Skladovacie priestory musia byť vetrané. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Skladujte na chladnom mieste Chráňte pred slnečným žiarením a zdrojmi tepla. Vždy používajte nádoby vyrobené z materiálov podobných pôvodnému baleniu. S otvorenými nádobami manipulujte veľmi opatrne, aby ste zabránili vyliatiu. Skladovacia teplota: 5 - 25 ° C. Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov. Nemanipulujte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. |
| 7.3. | Špecifické konečné použitie (-ia) |
|  | Neuvádza sa |

| ODDIEL 8: Kontroly expozície / osobná ochrana |
| --- |
| 8.1. | Kontrolné parametre |
|  | Výrobok neobsahuje komponenty, ktoré podliehajú kontrole expozície na pracovisku. Právny základ: Smernica Komisie 2006/15 / ES, 2000/39 / ES, 2009/161 / ES, 2017/164 / EÚ. Skontrolujte všetky národné limitné hodnoty expozície na pracovisku vo vašej krajine . |
|  | Látka | Identifikácia | TWA 8 hodín (mg/m3) | STEL 15 minút (mg/m3) |  |
|  | Izopropylalkohol (2-Propanol) | 67-63-0 | --- | --- |  |
|  | DNEL |
|  | D-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, N-[C8-10(even numbered) acyl] derivs dermálne pracovníci Dlhodobé systémové účinky 30 mg / kg bw / day inhalačne pracovníci Dlhodobé systémové účinky 10,58 mg / m3 dermálne spotrebitelia Dlhodobé systémové účinky 21,43 mg / kg bw / day orálne spotrebitelia Dlhodobé systémové účinky 2,14 mg / kg bw / day inhalačne spotrebitelia Dlhodobé systémové účinky 3,73 mg / m3 |
|  | Izopropylalkohol pracovníci dermálne dlhodobá expozícia 888 mg/kg bw pracovníci inhalačne dlhodobá expozícia 500 mg/m3 spotrebitelia dermálne dlhodobá expozícia 319 mg/kg bw spotrebitelia oralne dlhodobá expozícia 26 mg/kg bw spotrebitelia inhalačne dlhodobá expozícia 89 mg/m3 |
|  | 3-methoxy-3methylbutan-1-ol pracovníci inhalačne dlhodobá expozícia 5,9 mg/m3 pracovníci dermálne dlhodobá expozícia 2 mg/kg bw spotrebitelia inhalačne dlhodobá expozícia 1,7 mg/m3 spotrebitelia dermálne dlhodobá expozícia 1,2 mg/kg bw spotrebitelia orálne dlhodobá expozícia 0,5 mg/kg bw Kyselina glykolová pracovníci inhalačne Akútne lokálne účinky 9,2 mg/m3 pracovníci inhalačne Akútne lokálne účinky 9,2 mg/m3 pracovníci dermálne Dlhodobé lokálne účinky 57,69 mg/kg bw /dat pracovníci inhalačne Dlhodobé lokálne účinky 10,56 mg/m3 pracovníci inhalačne Dlhodobé lokálne účinky 1,53 mg/m3 spotrebitelia inhalačne Akútne lokálne účinky 2,3 mg/m3 spotrebitelia dermálne Dlhodobé lokálne účinky 28,85 mg/kg spotrebitelia inhalačne Dlhodobé lokálne účinky 2,3 mg/m3 spotrebitelia orálne Dlhodobé lokálne účinky 0,75 mg/kg bw /day spotrebitelia inhalačne Dlhodobé lokálne účinky 2,6 mg/m3 PNEC D-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, N-[C8-10(even numbered) acyl] derivs Sladká voda 10, mg / l Morská voda 1 mg / l Voda (prerušované uvoľňovanie) 1 mg / l Sladkovodné sedimenty 94 mg / kg dw sedimentu Sedimenty morskej vody 9,4 mg / kg dw of sediment Pôda 36,6 mg / kg dw of soil Čistiarne odpadových vôd 50 mg / l |
|  | Izopropylakohol Sladká voda Morská voda Sladkovodné sedimenty Sedimenty morskej vody pôda 140,9 mg / l 140,9 mg / l 552 mg / kg 552 mg / kg 28 mg / kg 140,9 mg / l 140,9 mg / l 552 mg / kg 552 mg / kg 28 mg / kg Kyselina glykolová Sladká voda 0,0312 mg / l Morská voda 0,0031 mg / l Sladkovodné sedimenty 0,015 mg / l Sedimenty morskej vody 0,0115 mg / l Pôda 0,007 mg / l Čistiarne odpadových vôd 7 mg / l Orálne 16,66 mg/kg |
| 8.2. | Kontroly expozície |
|  | Kontrolné parametre |
|  | Skladovacie priestory a pracoviská musia byť účinne vetrané, aby sa koncentrácia pár vo vzduchu udržiavala pod limitnými hodnotami. |
|  | Individuálne ochranné opatrenia |
|  | Ochrana očí / tváre |
|  | V prípade nebezpečenstva používajte ochranné okuliare v súlade s normou EN 166: 2001. |
|  | Ochrana pokožky |
|  | Ochrana rúk V prípade nebezpečenstva používajte ochranné rukavice odolné voči chemikáliám v súlade s EN 374. Materiál rukavíc by sa mal vyberať s ohľadom na čas prieniku, rýchlosť prestupu a degradáciu. Odporúča sa pravidelne vymieňať rukavice a okamžite ich vymeniť v prípade príznakov opotrebenia, poškodenia (roztrhnutie, perforácia) alebo zmien vzhľadu (farba, elasticita, tvar). Na nechránené časti tela naneste ochranný krém. Ochrana tela Noste úplný ochranný odev odolný voči chemikáliám. Druh ochranných prostriedkov sa musí zvoliť podľa koncentrácie a množstva nebezpečných látok v špecifickom pracovnom prostredí. |
|  | Ochrana dýchacích ciest |
|  | Za bežných pracovných podmienok sa nevyžaduje. Ak sú v atmosfére prítomné výpary látok obsiahnutých v zmesi, použite nezávislú ochranu dýchacích ciest s filtrami v súlade s platnými normami. |
|  | Kontroly environmentálnej expozície |
|  | Nevstupujte do odtokov alebo podzemných vôd. |
|  | Všeobecné bezpečnostné a hygienické pokyny. |
|  | Dodržiavajte zásady správnej osobnej hygieny. |

| ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti |
| --- |
| 9.1. | Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach |
|  | Vzhľad: | Za normálnych podmienok- tekutina. |
|  | Farba: | Číra |
|  | Vôňa: | Svieža, zelený čaj |
|  | Prah vône: | Neuvádza sa |
|  | pH: | 2,0 – 4,0 |
|  | Teplota topenia / teplota tuhnutia: | Nestanovuje sa. |
|  | Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: | Cca. 95°C |
|  | Bod vzplanutia: | Nestanovuje sa. |
|  | Horľavosť (tuhá látka, plyn): | Produkt je nehorľavý |
|  | Horné / dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: | Neuvádza sa. |
|  | Tlak pár: | Nestanovuje sa. |
|  | Hustota pár: | Neuvádza sa. |
|  | Relatívna hustota: | cca. 0,990-1,01 g/cm3 /20°C |
|  | Rozpustnosť (y): | vo vode: úplne v organických rozpúšťadlách: nestanovuje sa |
|  | Rozdeľovací koeficient: n-oktanol / voda: | Nestanovuje sa. |
|  | Auto-ignition temperature: | Nestanovuje sa. |
|  | Decomposition temperature: | Neuvádza sa. |
|  | Viscosity: | Neuvádza sa. |
|  | Explosive properties: | Nestanovuje sa. |
|  | Oxidising properties: | Nestanovuje sa. |
| 9.2. | Ostatné informácie |
|  |  | No data. |

| ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita |
| --- |
| 10.1. | Reaktivita |
|  | Za normálnych podmienok zmes nereaguje. |
| 10.2. | Chemická stabilita |
|  | Zmes je za normálnych podmienok použitia a skladovania chemicky stabilná. |
| 10.3. | Možnosť nebezpečných reakcií |
|  | Neznáme. |
| 10.4. | Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť |
|  | Vyvarujte sa teplotám pod 0 ° C. |
| 10.5. | Nekompatibilné materiály |
|  | Nie sú |
| 10.6. | Nebezpečné produkty rozkladu |
|  | Nebezpečné produkty rozkladu sa nevyskytujú, ak sa produkt používa podľa určenia. |

| ODDIEL 11: Toxikologické informácie |
| --- |
| 11.1. | Informácie o toxikologických účinkoch |
|  | Akútna toxicita |
|  | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. D-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, N-[C8-10(even numbered) acyl] derivs LD50(orálne,potkan) : 5.000 mg/kg (OECD 423) LD50(inhalačne, potkan) : > 1-5 mg/l /4h (OECD 436) LD50(dermálne, potkan) : >2.000 mg/kg (OECD 402) Izopropylalkohol LD50(orálne,potkan) > 2000 mg/kg ( z 100% isopronol) LD50(dermálne, králik) > 2000 mg/kg(z 100% isopronol) LC50(odhad)> 5mg/l/ 4h(z 100% isopronol) 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol LD50(orálne,potkan) : 4400 mg/kg LD50(dermálne,potkan) : > 2000 mg/kg Kyselina glykolová LD50 (orálne, potkan) = 2040 mg/kg LD50 (inhalačne, potkan) >5 mg/l |
|  | Poleptanie / podráždenie pokožky |
|  | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
|  | Vážne poškodenie / podráždenie očí |
|  | Spôsobuje vážne podráždenie očí. |
|  | Respiračná alebo kožná senzibilizácia |
|  | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
|  | Mutagenita zárodočných buniek |
|  | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
|  | Karcinogenita |
|  | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
|  | Reprodukčná toxicita |
|  | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
|  | STOT - jednorazová expozícia |
|  | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
|  | STOT - opakovaná expozícia |
|  | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
|  | Aspiračná nebezpečnosť |
|  | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |

| ODDIEL 12: Ekologické informácie |
| --- |
| 12.1. | Toxicita |
|  | Akútna toxicita D-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, N-[C8-10(even numbered) acyl] derivs Toxicita pre ryby LC50 (Danio rerio (Zebrafish)):> 100 mg / l Expozičná doba: 96 hodín Toxicita pre dafnie a ostatné vodné bezstavovce: EC50 (Daphnia magna (Daphnia):> 100 mg / l Expozičná doba: 48 hodín Toxicita pre riasy: EC50 (Desmodesmus subspicatus (zelené riasy):> 100 mg / l Expozičná doba: 72 hodín NOEC (Desmodesmus subspicatus (zelené riasy): 100 mg / l Expozičná doba: 72 hodín Toxicita pre ryby (chronická toxicita) LC50 (Danio rerio (Zebrafish)):> 200 mg / l Expozičná doba: 9 dní Toxicita pre dafnie a ostatné vodné bezstavovce (chronická toxicita) NOEC (Daphnia magna (Daphnia): 50 mg / l) Expozičná doba: 21d Toxicita pre mikroorganizmy: EC50 (aktívny aludge):> 1 000 mg / l Expozičná doba: 3 h Metóda: Usmernenie OECD č. 209 o pokusoch Isopropyl alcohol: LC50 >100mg/l/48h Leuciscus idus melanotus (fish) EC50 >100mg/l/48h Daphnia magna (Daphnia) EC50>100mg/l/72h Scenedesmus subspicatus (green algae) 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol Akútna toxicita LC50> 100 mg/l (Oryzias latipes (Orange-red swordtail) (fish): 96 h NOEC:1000 mg/l (Selenastrum capricornutum) (algea): 72h ERC50 >1000mg/l (Selenastrum capricornutum) (algea): 72h EC50 >1.000 mg (Daphnia magna (Daphnia)): 48h EC50 >1.000 mg (bacteria): 3h Chrronická toxicita: NOEC: 100 mg/l (Daphnia magna (Daphnia); 21 d Glycolic acid LC50 = 164 mg/l pimephales promelas 96 h ErC50 44 mg/l Pseudokirchnerie lla subcapitata 72 h NOEC 20 mg/l Pseudokirchnerie lla subcapitata 72 h EC50 141 mg/l Daphnia magna 48 h |
| 12.2. | Perzistencia a degradovateľnosť |
|  | Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v tomto výrobku spĺňajú kritériá biologickej odbúrateľnosti obsiahnuté v nariadení (ES) č. 648/2004 o detergentoch. Deriváty D-glucitolu, 1-deoxy-1- (metylamino) -, N- [C8-10 (párne čísla) acyl] biologická rozložiteľnosť > 80% (28 d) Metóda: OECD 301 B Izopropylalkohol: po 10 dňoch prechádza významným stupňom biologickej odbúrateľnosti> 70% 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol Nie ľahko biologicky odbúrateľný. 78,9% 28 dní Metóda: 310 OECD Kyselina glykolová biologicky rozložiteľný |
| 12.3. | Bioakumulačný potenciál |
|  | Deriváty D-glucitolu, 1-deoxy-1- (metylamino) -, N- [C8-10 (párne čísla) acyl] Neočakáva sa, že sa bioakumuluje Izopropylalkohol: Bioakumulačný potenciál: logPow: 0,05 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol Log Pow= 0,18 |
| 12.4. | Mobilita v pôde |
|  | Neuvádza sa |
| 12.5. | Výsledky posúdenia PBT a vPvB |
|  | Posúdenie PBT / vPvB sa nevykonalo, pretože sa nevyžaduje hodnotenie chemickej bezpečnosti. |
| 12.6. | Iné nepriaznivé účinky |
|  | Neuvádza sa |

| ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní |
| --- |
| 13.1. | Metódy spracovania odpadu |
|  | Použité obaly by sa mali preniesť do oprávnenej spoločnosti na recykláciu alebo opätovné použitie. Neskladujte spolu s komunálnym odpadom. Nevstupujte do kanalizácie, povrchových vôd a odpadových vôd. |
|  | Kód odpadu Smernica 2008/98 / ES v znení zmien a doplnení, 94/62 / ES v znení zmien a doplnení. |
|  | Kód odpadu sa musí prideliť individuálne v mieste vzniku odpadu v závislosti od priemyselného odvetvia miesta, kde sa výrobok používa |
|  | Kód odpadu z obalu: |
|  | 15 01 02 | plastové obaly |

| ODDIEL 14: Informácie o doprave |
| --- |
|  |  | ADR/RID | IMGD | IATA |
| 14.1. | Číslo OSN | --- | --- | --- |
| 14.2. | Správne expedičné meno OSN | --- |
| 14.3. | Trieda (-y) nebezpečnosti pre dopravu | --- | --- | --- |
|  | Výstražný štítok o nebezpečenstve | --- | --- | --- |
| 14.4. | Obalová skupina | --- | --- | --- |
| 14.5. | Nebezpečenstvo pre životné prostredie | --- | --- | --- |
| 14.6. | Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa | Nestanovuje sa |
| 14.7. | Hromadná preprava podľa prílohy II k Marpolu a Kódexu IBC | Nestanovuje sa |

| SECTION 15: Regulačné informácie |
| --- |
| 15.1. | Nariadenia / právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia |
|  | Karta bezpečnostných údajov bola pripravená na základe: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), ktorým sa zriaďuje Európska chemická agentúra, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 1999/45 / ES a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenie Komisie (ES) č. 1488/94, ako aj smernica Rady 76/769 / EHS a Smernice Komisie 91/155 / EHS, 93/67 / EHS, 93/105 / ES a 2000/21 / ES v znení zmien a doplnení. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktorým sa menia a dopĺňajú a zrušujú smernice 67/548 / EHS a 1999/45 / ES, a ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 v znení zmien a doplnení. [ATP1; ATP2; ATP3, ATP4] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98 / ES z 19. novembra 2008 o odpade ao zrušení určitých smerníc v znení zmien a doplnení Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62 / ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov v znení neskorších predpisov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/425 / EÚ (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných pomôckach, ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/686 / EHS |
| 15.2. | Hodnotenie chemickej bezpečnosti |
|  | Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané. |

| ODDIEL 16: Iné informácie |
| --- |
| Úplné znenie viet o nebezpečnosti uvedených v oddiele 3 |
| H225 H302 H314 H318 H319 H332 H336 H412 | Veľmi horľavá kvapalina a pary. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Spôsobuje vážne poškodenie očí Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |
| Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Eye Irrit. 2 Flam. Liq. 2 Skin Corr. 1B Skin Irrit. 2 STOT SE 3 | Akútna toxicita, kategória nebezpečnosti 4 Vážne poškodenie očí, kategória nebezpečenstva 1 Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2 Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2 Poleptanie kože, kategória nebezpečnosti 1B Podráždenie kože, kategória nebezpečnosti 2 Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3 |
| Odporúčané obmedzenia pri používaní: |
| Neuvádza sa |
| Doporučenie |
| Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov. |
| Objasnenie odchýlok a akronymov |
| CAS (Chemical Abstracts Service) |
| číslo ES sa vzťahuje na jednu z nasledujúcich definícií: číslo pridelené látke v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (EINECS), číslo pridelené látke v Európskom zozname oznámených chemických látok (ELINCS). číslo v zozname chemikálií uvedených v publikácii Európskej komisie „Už polyméry“ (NLP) |
| Č. OSN - identifikačné číslo OSN ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru, RID - nariadenie o medzinárodnej železničnej preprave nebezpečného tovaru, IMDG - Medzinárodný kódex pre nebezpečný tovar z námornej dopravy IATA - Medzinárodná asociácia leteckej dopravy TWA - časovo vážený priemer |
| STEL15 - limit krátkodobej expozície Iné zdroje informácií |
| Medzinárodná jednotná databáza chemických informácií IUCLID Európsky informačný systém o chemických látkach Webová stránka agentúry ECHA Databáza látok zaregistrovaných podľa nariadenia REACH |
| Ostatné informácie: Výrobok opísaný v karte bezpečnostných údajov by sa mal skladovať a používať v súlade so správnou priemyselnou praxou av súlade so všetkými právnymi ustanoveniami. Informácie obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov na základe súčasného stavu vedomostí sú určené na opis výrobku z hľadiska právnych ustanovení v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia. |
| protection. . Nemali by sa chápať ako záruka konkrétnych vlastností. Používateľ je zodpovedný za vytvorenie podmienok bezpečného používania výrobku a nesie plnú zodpovednosť za následky nesprávneho použitia tohto produktu. |
| Táto karta bezpečnostných údajov bola pripravená na základe kariet bezpečnostných údajov poskytnutých výrobcami látok zahrnutých do zmesi a uplatniteľných právnych ustanovení. |