| ODDIEL 1:Identifikácia látky/zmesi a identifikácia spoločnosti |
| --- |
| 1.1. | Identifikácia produktu |
|  | Odmasťovač 550 ml SENSIT |
| 1.2. | Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú |
|  | Výrobok je určený na odstránenie nečistôt z pecí, digestorov a umývačiek riadu. Neodporúčané použitia: neurčené. |
| 1.3. | Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov |
|  | POLITAN Sp. z o.o. S.K.A. ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik Tel.: 32 721 23 70 Fax: 32 721 24 90 E-mail adresa osoby zodpovednej za KBU: karty@politan.pl |
| 1.4. | Núdzové telefónne číslo |
|  | 00421/02/547 741 66, fax: 00421/02/547 746 05 Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava |

| ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti |
| --- |
| 2.1. | Klasifikácia látky alebo zmesi |
|  | Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008 (CLP) |
|  | Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná. |
|  | Eye Dam. 1 |
|  | H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. |
| 2.2. | Prvky označovania |
|  | Označovanie podľa nariadenia ES 1272/2008 |
|  | Signálne slovo | NEBEZPEČENSTVO |
|  | Piktogram | GHS05 |
|  | Výstražné upozornenia: |
|  | H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. |
|  | Bezpečnostné upozornenia |
|  | Prevencia |
|  | P101 | Ak potrebujete lekársku pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. |
|  | P102 | Uchovávajte mimo dosahu detí. |
|  | Prevencia |
|  | P280 | Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranu tváre. |
|  | Reakcie |
|  | P305+P351+P338 | PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú k dispozícii a je to ľahké. Pokračujte vo vyplachovaní. |
|  | P310 | Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára. |
|  | Skladovanie |
|  | --- |  |
|  | Likvidácia |
|  | --- |  |
|  | Ďalšie informácie |
|  | Obsahuje: Mastný alkohol polyglykoléter. Obsah čistiaceho prostriedku podľa nariadenia 648/2004 / ES: |
|  | < 5% < 5% < 5% | neiónové povrchovo aktívne látky katiónové povrchovo aktívne látky EDTA a jej soli parfumy farbiace činidlo |
| 2.3. | Iné nebezpečenstvá |
|  | Výrobok neobsahuje zložky, ktoré spĺňajú kritériá PBT alebo vPvB. |

| ODDIEL 3: Zloženie / informácie o zložkách |
| --- |
| 3.1. | Látky – Neuplatňuje sa. |
| 3.2. | Zmes |
|  | Názov látky | Identifikácia | Klasifikácia 1272/2008 | % hm |
|  | Mastný alkohol polyglykoléter | Indexové číslo: -- CAS: 127036-24-2 EC: -- Registračné číslo: -- | Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 | H302 H318 | < 5,0 % |
|  | 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol | Indexové čislo: -- CAS: 56539-66-3 EC: 260-252-4 Registračné číslo: 01-2119976333-33-0000 | Eye Irrit. 2 | H319 | < 2,0% |
| Úplné znenie každej príslušnej vety H je uvedené v oddiele 16 KBÚ. |

| ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci |
| --- |
| 4.1. | Opis opatrení prvej pomoci |
|  | Cesty expozície: Vdýchnutie, požitie, kontakt s pokožkou, kontakt s očami. |
|  | Vdychnutie: |
|  | Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch. Umiestnite ho na pohodlné miesto. Udržujte ho v teple a pokoji. V prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc |
|  | Požitie: |
|  | Vypláchnite ústa vodou, vypite 2-3 poháre vody, kontaktujte lekára. Nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte ústami Ak je to potrebné, prepravte postihnutého do nemocnice. Udržujte pacienta v pokoji, v teple a uistite sa, že leží. |
|  | Kontakt s očami: |
|  | Odstráňte kontaktné šošovky. Vypláchnite oči veľkým množstvom vody (s otvorenými viečkami dokorán) po dobu 15 minút. Z času na čas položte horné viečko na spodné viečko. Zakryte oči obkladom. V prípade potreby sa obráťte na očného lekára. |
|  | Kontakt s pokožkou: |
|  | Odstráňte kontaminovaný odev a obuv. Vyčistite kontaminovanú pokožku, opláchnite ju veľkým množstvom vody a potom jemným mydlom. Ak podráždenie pokožky pretrváva, obráťte sa na dermatológa. |
| 4.2. | Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené |
|  | Žiadne dáta |
| 4.3. | Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia |
|  | Symptomatická liečba. |

| ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia |
| --- |
| 5.1. | Protipožiarné opatrenia |
|  | Vhodné hasiace prostriedky: Hasiaca pena, oxid uhličitý CO2, hasiace prášky, rozstrekovaná voda. Nevhodné hasiace prostriedky: Na povrch horiaceho produktu nepoužívajte silné vodné trysky. |
| 5.2. | Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi |
|  | Produkty spaľovania: Počas spaľovania sa tvoria oxidy uhlíka, oxidu uhličitého a vody. Výbušné zmesi: Nestanovuje sa |
| 5.3. | Rady pre požiarnikov |
|  | Na hasenie chemických požiarov použite štandardné metódy. Nádoby vystavené vysokým teplotám by sa mali chladiť vodou a ak je to možné, mali by sa odstrániť z postihnutej oblasti. Výpary rozprášte striekanou vodou. Ochranné vybavenie pre hasičov: Plné ochranné vybavenie. Samostatný dýchací prístroj. |

| ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvolnení |
| --- |
| 6.1. | Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy |
|  | Pred manipuláciou s poškodenými nádobami alebo uvoľneným produktom používajte vhodné ochranné vybavenie. Zamietnuť osoby, ktoré nie sú vybavené osobnou ochranou. Ak sa uvoľní väčšie množstvo produktu, upozornite svojich používateľov a obmedzte prístup nepovolaným osobám do oblasti poruchy. |
| 6.2. | Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie |
|  | Zabráňte kontaminácii životného prostredia. Zabezpečte odtoky. V prípade silnej kontaminácie vodných tokov, kanalizácie alebo pôdy veľkým množstvom produktu to oznámte príslušným správnym a kontrolným orgánom, ako aj záchranným organizáciám. |
| 6.3. | Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie |
|  | Poškodené obaly zabezpečte. Zasiahnuté miesto vetrejte a zabráňte vdychovaniu pár. Keď sa zmes vyleje, zakryte miesto. Rozliatu tekutinu zachyťte mechanicky a so sorbentmi (zemina, suchý piesok, kremelina, vermikulit). Zhromaždená tekutina by sa mala umiestniť do náhradnej nádoby a preniesť na likvidáciu. |
| 6.4. | Odkaz na iné oddiely |
|  | Vhodné osobné ochranné prostriedky - oddiel 8. Vhodné správanie s odpadom - oddiel 13. |

| Oddiel 7: Zaobchádzanie a skladovanie |
| --- |
| 7.1. | Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie |
|  | Odporúčania pri manipulácii so zmesou: Vyvarujte sa priameho kontaktu so zmesou. Zabráňte vdychovaniu pár a aerosólov. Zabráňte vniknutiu produktu do kanalizácie. Uplatňujte všeobecné ustanovenia o priemyselnej hygiene Pri používaní výrobku nejedzte, nepite a nefajčite. Vymeňte kontaminovaný odev. Po použití si dôkladne umyte ruky vodou. Pred ďalším použitím vyperte kontaminovaný odev. Pred prestávkou a po práci si umyte ruky a tvár. |
| 7.2. | Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility |
|  | Skladovacie priestory musia byť vetrané. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Skladujte na chladnom mieste. Chráňte pred slnečným žiarením a zdrojmi tepla. Vždy používajte nádoby vyrobené z materiálov podobných pôvodnému baleniu. S otvorenými nádobami manipulujte veľmi opatrne, aby ste zabránili vyliatiu. Skladovacia teplota: 5-25 ° C. Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov. Nemanipulujte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. |
| 7.3. | Špecifické konečné použitie (-ia) |
|  | Neuvádza sa. |

| ODDIEL 8: Kontrola expozície / osobná ochrana |
| --- |
| 8.1. | Kontrolné parametre |
|  | Výrobok neobsahuje komponenty, ktoré podliehajú kontrole expozície na pracovisku. Právny základ: Smernica Komisie 2006/15 / ES, 2000/39 / ES, 2009/161 / ES, 2017/164 / EÚ. Skontrolujte všetky národné limitné hodnoty expozície na pracovisku vo vašej krajine. |
|  | Látka | Identifikácia | TWA 8 hodín (mg/m3) | STEL 15 minút (mg/m3) |  |
|  | -- | -- | -- | -- |  |
|  | DNEL 3-methoxy-3methylbutan-1-ol pracovníci Inhalačne Dlhodobá expozícia 5,9 mg/m3 pracovníci Dermálne Dlhodobá expozícia 2 mg/kg bw spotrebitelia Inhalačne Dlhodobá expozícia 1,7 mg/m3 spotrebitelia Dermálne Dlhodobá expozícia 1,2 mg/kg bw spotrebitelia Orálne Dlhodobá expozícia 0,5 mg/kg bw PNEC Neuvádza sa |
| 8.2. | Kontroly expozície |
|  | Vhodné technické kontroly |
|  | Skladovacie priestory a pracoviská musia byť efektívne vetrané, aby sa koncentrácia pár vo vzduchu udržiavala pod limitnými hodnotami. |
|  | Individuálne ochranné opatrenia |
|  | Ochrana očí / tváre |
|  | V prípade nebezpečenstva používajte ochranné okuliare v súlade s normou EN 166: 2001. |
|  | Ochrana pokožky |
|  | Ochrana rúk V prípade nebezpečenstva používajte ochranné rukavice odolné voči chemikáliám v súlade s EN 374. Materiál rukavíc by sa mal vyberať s ohľadom na čas prieniku, rýchlosť prestupu a degradáciu. Odporúča sa pravidelne vymieňať rukavice a okamžite ich vymeniť v prípade príznakov opotrebenia, poškodenia (roztrhnutie, perforácia) alebo zmien vzhľadu (farba, elasticita, tvar). Na nechránené časti tela naneste ochranný krém. Ochrana tela Noste úplný ochranný odev odolný voči chemikáliám. Druh ochranných prostriedkov sa musí zvoliť podľa koncentrácie a množstva nebezpečných látok v špecifickom pracovnom prostredí. |
|  | Ochrana dýchacích ciest |
|  | Za bežných pracovných podmienok sa nevyžaduje. Ak sú v atmosfére prítomné výpary látok obsiahnutých v zmesi, použite nezávislú ochranu dýchacích ciest s filtrami v súlade s platnými normami. |
|  | Kontroly environmentálnej expozície |
|  | Nevstupujte do odtokov alebo podzemných vôd. |
|  | Všeobecné bezpečnostné a hygienické pokyny. |
|  | Dodržiavajte zásady správnej osobnej hygieny. |

| ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti |
| --- |
| 9.1. | Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach |
|  | Vzhľad: | Za normálnych podmienok-tekutina |
|  | Farba: | Žltá |
|  | Vôňa: | Svieža |
|  | Prah vône: | Neuvádza sa. |
|  | pH: | 8,0 – 12,0 |
|  | Teplota topenia / teplota tuhnutia: | Nestanovuje sa. |
|  | Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: | Cca. 95°C |
|  | Bod vzplanutia: | Nestanovuje sa. |
|  | Horľavosť (tuhá látka, plyn): | Výrobok nie je horľavý. |
|  | Výrobok nie je horľavý. | Neuvádza sa. |
|  | Tlak pár: | Neuvádza sa. |
|  | Hustota pár: | Neuvádza sa. |
|  | Relatívna hustota: | cca. 1,01 g/cm3 /20°C |
|  | Rozpustnosť (y): | vo vode: plný v organických rozpúšťadlách: neuplatňuje sa |
|  | Rozdeľovací koeficient: n-oktanol / voda: | Nepoužiteľný. |
|  | Teplota samovznietenia: | Nestanovuje sa. |
|  | Teplota topenia / teplota tuhnutia:: | Nestanovuje sa. |
|  | Viskozita: | Nestanovuje sa. |
|  | Výbušné vlastnosti: | Nestanovuje sa. |
|  | Oxidačné vlastnosti: | Nestanovuje sa. |
| 9.2. | Ostatné informácie |
|  |  | Neuvádza sa. |

| ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita |
| --- |
| 10.1. | Reaktivita |
|  | Za normálnych podmienok zmes nereaguje. |
| 10.2. | Chemická stabilita |
|  | Zmes je za normálnych podmienok použitia a skladovania chemicky stabilná. |
| 10.3. | Možnosť nebezpečných reakcií |
|  | Neznáme |
| 10.4. | Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť |
|  | Vyvarujte sa teplotám pod 0 ° C. |
| 10.5. | Nekompatibilné materiály |
|  | Nie sú. |
| 10.6. | Nebezpečné produkty rozkladu |
|  | Nebezpečné produkty rozkladu sa nevyskytujú, ak sa produkt používa podľa určenia. |

| ODDIEL 11: Toxikologické informácie |
| --- |
| 11.1. | Informácie o toxikologických účinkoch |
|  | Akútna toxicita |
|  | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. Mastný alkohol polyglykoléter:LD50(oral, rat) : 500 – 2000 mg/kg (OECD 401) 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol LD50(orálne,potkan) : 4400 mg/kg LD50(dermále,potkan) : > 2000 mg/kg |
|  | Poleptanie / podráždenie pokožky |
|  | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
|  | Vážne poškodenie / podráždenie očí |
|  | Spôsobuje vážne podráždenie očí. |
|  | Respiračná alebo kožná senzibilizácia |
|  | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
|  | Mutagenita zárodočných buniek |
|  | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
|  | Karcinogenita |
|  | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
|  | Reprodukčná toxicita |
|  | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
|  | STOT - jednorazová expozícia |
|  | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
|  | STOT - opakovaná expozícia |
|  | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
|  | Aspiračná nebezpečnosť |
|  | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |

| ODDIEL 12: Ekologické informácie |
| --- |
| 12.1. | Toxicita |
|  | Akútna toxicita Mastný alkohol polyglykoléter: LC50(ryba zebrička) : 1 – 10 mg/l/96h (OECD 203) EC50(aktívny kal) : 400 mg/l/3h (OECD 209) 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol Akútna toxicita LC50> 100 mg/l (Oranžovočervený mečúň) (ryby): 96 h NOEC:1000 mg/l (Selenastrum capricornutum) (riasy): 72h ERC50 >1000mg/l (Selenastrum capricornutum) (riasy): 72h EC50 >1.000 mg (Daphnia magna (Daphnia)): 48h EC50 >1.000 mg (bakteria): 3h Chronická toxicita: NOEC: 100 mg/l (Daphnia magna (Daphnia); 21 d |
| 12.2. | Perzistencia a degradovateľnosť |
|  | Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v tomto výrobku spĺňajú kritériá biologickej odbúrateľnosti obsiahnuté v nariadení (ES) č. 648/2004 o detergentoch. Mastný alkohol polyglykoléter: biologická rozložiteľnosť 76 % (28 d) Metóda: OECD 301 B 94 % (28 d) Metóda: OECD 301 E 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol Nie ľahko biologicky odbúrateľný. 78,9% 28 dní Metóda: 310 OECD Biodegradácia 100% 28 dní |
| 12.3. | Bioakumulačný potenciál |
|  | 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol Log Pow: 0,18 |
| 12.4. | Mobilita v pôde |
|  | Neuvádza sa |
| 12.5. | Výsledky posúdenia PBT a vPvB |
|  | Posúdenie PBT / vPvB sa nevykonalo, mohlo by dôjsť k chemickej bezpečnosti. |
| 12.6. | Iné nepriaznivé účinky. |
|  | Neuvádza sa. |

| ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní |
| --- |
| 13.1. | Metódy spracovania odpadu |
|  | Použité obaly by sa mali preniesť do oprávnenej spoločnosti na recykláciu alebo opätovné použitie.Neskladujte spolu s komunálnym odpadom.Nevstupujte do kanalizácie, povrchových vôd a odpadových vôd. |
|  | Kód odpadu Smernica 2008/98 / ES v znení zmien a doplnení, 94/62 / ES v znení zmien a doplnení. |
|  | Kód odpadu sa musí prideliť individuálne v mieste vzniku odpadu v závislosti od priemyselného odvetvia miesta, kde sa výrobok používa. |
|  | Kód odpadu z obalu: |
|  | 15 01 02 | Plastové obaly |

| ODDIEL 14: Informácie o doprave |
| --- |
|  |  | ADR/RID | IMGD | IATA |
| 14.1. | Číslo OSN | --- | --- | --- |
| 14.2. | Správne expedičné meno OSN | --- |
| 14.3. | Trieda (-y) nebezpečnosti pre dopravu | --- | --- | --- |
|  | Výstražný štítok o nebezpečenstve | --- | --- | --- |
| 14.4. | Obalová skupina | --- | --- | --- |
| 14.5. | Enviromentálne riziká | --- | --- | --- |
| 14.6. | Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa | Nestanovuje sa. |
| 14.7. | Hromadná preprava podľa prílohy II k Marpolu a Kódexu IBC | Nestanovuje sa. |

| ODDIEL 15: Regulačné informácie |
| --- |
| 15.1. | Nariadenia / právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia |
|  | Karta bezpečnostných údajov bola pripravená na základe: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), ktorým sa zriaďuje Európska chemická agentúra, mení a dopĺňa smernica 1999/45 / ES a zrušuje sa Nariadenie Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenie Komisie (ES) č. 1488/94, ako aj smernica Rady 76/769 / EHS a smernice Komisie 91/155 / EHS, 93/67 / EHS, 93/105 / ES a 2000/21 / ES v znení zmien a doplnení. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktorým sa menia a dopĺňajú a zrušujú smernice 67/548 / EHS a 1999/45 / ES, a ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 v znení zmien a doplnení. [ATP1; ATP2; ATP3, ATP4] Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98 / ES z 19. novembra 2008 o odpade ao zrušení určitých smerníc v znení zmien a doplnení Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62 / ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov v znení neskorších predpisov 2016/425 / EÚ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných pomôckach, ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/686 / EHS |
| 15.2. | Hodnotenie chemickej bezpečnosti |
|  | Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané. |

| ODDIEL 16: Iné informácie |
| --- |
| Úplné znenie viet o nebezpečnosti uvedených v oddiele 3 |
| H302 H318 H319 | Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Spôsobuje vážne podráždenie očí. |
| Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Eye Irrit. 2 | Akútna toxicita, kategória nebezpečnosti 4 Vážne poškodenie očí, kategória nebezpečenstva 1 Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2 |
| Odporúčané obmedzenia pri používaní: |
| Žiadne dáta. |
| Trainings |
| Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov. |
| Objasnenie odchýlok a akronymov |
| CAS (Servis chemických abstraktov) |
| Číslo ES sa vzťahuje na jednu z nasledujúcich definícií: číslo pridelené látke v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (EINECS), číslo pridelené látke v Európskom zozname oznámených chemických látok (ELINCS)). číslo v zozname chemikálií uvedených v publikácii Európskej komisie „Už polyméry“ (NLP) |
| ADR - Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečného tovaru, RID - nariadenie o železničnej preprave nebezpečného tovaru, IMDG - Medzinárodný kódex pre nebezpečný tovar z námornej dopravy IATA - Medzinárodné združenie inej dopravy TWA - Časovo vážený priemer |
| STEL15 – Limit krátkodobej expozície Iné zdroje informácií |
| IUCLID Medzinárodná jednotná databáza chemických informácií ESIS Európsky informačný systém o chemických látkach ECHA Website Databáza látok registrovaných podľa nariadenia REACH |
| Ďalšie informácie: Výrobok opísaný v karte bezpečnostných údajov by sa mal skladovať a používať v súlade so správnou priemyselnou praxou a v súlade so všetkými právnymi ustanoveniami. Informácie obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov sú založené na súčasnom stave vedomostí a ich cieľom je opísať výrobok z hľadiska právnych ustanovení v oblasti bezpečnosti, zdravia a ochrany životného prostredia. Nemali by sa chápať ako záruka konkrétnych vlastností. |